## Slide 1: Fogtömést segítő eszközök

## Slide 2: Matricák
Ivory félkörös matricafeszítő
Fémmatricák
Notes: Csak az egyik oldalon nyitott üregeket határoljuk vele körül. Segítségével körív képezhető , csak mesialisan vagy distalisan. Ivory vagy Meba típus.

## Slide 3: Körkörös matricafeszítők
Nyström
Tofflemire
Notes: MOD tömések készítéséhez. Acélszalag fémcsíkot fogunk bele és a feszítő mindig vestibularis irányban áll.

## Slide 4: Körkörös matrica felhelyezve a fogra

## Slide 5: Műanyag és fém matricaszalagok
Celluloid matricaszalag
Fém matricaszalag
Notes: Celluloid: frontfogak töméséhez használjuk. (6,8,10 mm széles)

## Slide 6: Celluloid matricaszalag a frontfogak között

## Slide 7: Automatricák
Notes: Egyszer használatosak. A feszítő és a szalag egy egységet képez. Különböző méret. Kiterjedt preparációknál ajánlott.. Kényelmesebb. Jobb láthatóság.

## Slide 8: Szekcionális adapta matricák
Notes: 3D-ben hajlítottak és fémek. Approximális felszínek és kontaktpontok kialakítását segítik.

## Slide 9: Gyorsmatrica, Lucifix
Notes: Lágy fémgyűrűbe szerelt celluloid matrica. Gyűrű összenyomásával feszíthető meg a matrica. Rágófogak fényrekötő töméseinél használatosak.

## Slide 10: Csíptetővel felszerelt kontúrozott matricák
Notes: Nagy cavitasok esetén használatosak. A feszítő gyűrűkre szilikon gyűrűk helyezhetők, melyek megakadályozzák, hogy a feszítőgyűrűk „lábai” behatoljanak az interdentális területre. Kofferdam fogóval helyezhetők fel.

## Slide 11: Ékek
Megelőz
Elősegít
Stabilizál
Szeparál
Notes: Fa, műanyag, fényvezető műanyag. Háromszög, trapéz, kör keresztmetszetben. Eltérő méretek.

## Slide 12: Fotopolimerizációs lámpák
Notes: Halogén, led (I.II.II. generációs), lézer, plazma. UV vagy látható kékfényt kibocsátó lámpák. Fotopolimerizációs kompozíciós tömőanyagok FOTOINCITÁTORT tartalmaznak, amelyek fény hatására szétesnek és beindítják a polimerizációt. A megvilágítás ideje a a lámpa fényerejétől függ. Fényerő mértékegysége: mW/cm2