## Slide 1: Fogpótlástan 3.
Szabados Tímea

## Slide 2: Fogművek anyagaival szembeni elvárások
Egyszerű technológiával jól, pontosan alakítható legyen
Rágást a terhelést defomálódás nélkül bírják
Esztétikusak legyenek
Fogakhoz hasonlóak
Fizikai, kémiai, hő hatásokkal szemben ellenállóak legyenek
Ne korrodálódjanak
Nincs toxikus hatásuk, nem allergizálnak
A fogpótlások felszíne kellően simává alakítható legyen

## Slide 3: Fogpótlások anyagai
1. FÉMEK (FÉMÖTVÖZETEK) Általában koronák, hidak, fogsorok vázát adják.
Leggyakrabban használt nemesfém-ötvözetek:
  aranyötvözetek (magas aranytartalommal)
  arany (nagyon nagy tisztaságú: 99,7%)
  arany-platina
  ezüst-palladium
Leggyakrabban használt nem nemesfém-ötvözetek:
kobalt-króm
nikkel-króm
titán (fémallergiás esetekben is használható)
ötvözetlen titán speciális felületkezeléssel: implantátumok alapanyagául szolgál

## Slide 4
2. PORCELÁN (KERÁMIA)
Kerámia anyagok legnemesebb formáját porcelánnak nevezzük.
Porcelán: 40-60% kaolin, 25-40% kvarcból, 20-30% földpát
A fogászati kerámiák kaolint kis mennyiségben tartalmaznak
Különböző fémek leplezésére (fémkerámia), nagyobb fesztávolságú hidaknál is alkalmazható
Teljes kerámiából készült fémmentes fogpótlások, például: szólókoronák (jacket), héj, inlay
CAD/CAM-technológia alkalmazása: cirkónium-oxid, alumínium-oxid vázra kerámialeplezés (fémmentes fogpótlás), szóló koronából komplett hídrendszerekig
Porcelánból készült fogak beépítési lehetősége (pl. kivehető fogpótlásoknál is)

## Slide 5: Cirkónium - cirkónium-dioxid
Az átmenetifémek közé tartozó kémiai elem. Rendszáma 40, vegyjele Zr,
Ezüstfehér színű, jól alakítható, nagy szilárdságú fém, az olvadáspontja 1857 °C. Kémiailag ellenálló. Főként ötvözőelemként használják
A cirkónium-dioxid kerámiát a fogászatban és a különlegesen nagy hajlítószilárdságot igénylő esetekben használják.
A cirkónium-dioxid (ZrO2) egy szervetlen vegyület, a cirkónium oxidja. Fehér port vagy kis méretű kristályokat alkot.
Kémiailag igen ellenálló, csak a hidrogén-fluorid és a forró, tömény kénsav oldja fel.
Felhasználják: tűzálló edények készítésekor, fehér zománc és tejüveg készítésére. Röntgenvizsgálatok alkalmával a gyomor és a belek falának átlátszatlanná tételére használják, mivel a röntgensugarakat elnyeli és nem káros az emberi szervezetre

## Slide 6
Ahhoz, hogy a cirkóniumból kerámiát kapjunk, egy kémiai átalakulásnak kell bekövetkeznie.
A kerámiák a definíció értelmében „égetett anyagok”.
Az égetési folyamat oxidációhoz vezet. A cirkóniumból (Zr) oxigén felvétele mellett (O2) cirkónium-dioxid (ZrO2) jön létre, mely majdnem minden cirkóntermék alapját képezi.
A mindennapi gyakorlatban a cirkónium-dioxid helyett a cirkon-oxid és cirkon szavak használatosak.
A cirkónium-dioxidból készített teljes kerámiák további gyártási technikákat, CAD/CAM rendszereket igényelnek.
Amíg a fogzománc hajlítószilárdsága cca. 200 MPa, és a hagyományos, teljes porcelán borítókoronák hajlítószilárdsága 120–190 MPa között mozog, addig a cirkónium-oxid-alapú koronáké közel 1200 Mpa.
Fémmentes fogpótlások készítése cirkóniumvázzal.

## Slide 7
3. MŰANYAGOK ÉS KOMPOZITOK (POLIMEREK)
  Kompozíciós anyagokról akkor beszélünk ha a műanyagokat természetes (anorganikus) anyagokkal összekevernek.
  A fogművek alapanyagaként legszélesebb körben használatos műanyag a metakrilsav-metil-észterből polimerizációval előállított poli-metil-metakrilát (PMMA) röviden akrilát.
  fogsorok alapjául szolgáló műanyagok, lemezes fogművek alaplemeze, műfogak
  koronák, hidak, inlayek alapjául illetve leplezésére
  Keményszövetek pótlása pl. Műszem, mű fülkagyló

## Slide 8: Alapfogalmak
Megtámasztás
  Hogyan viszi át a fogmű a rágóerő által keletkező terhelést az állcsontra:
    Dentális
    Gingivális
    Dento-gingivális
Elhorgonyzás
  Hogyan rögzül a fogmű
    Oldható
    Oldhatatlan

## Slide 9: Fogművek típusai
Rögzített,. részleges fogművek:
  Inlay/onlay/overlay
  Korona
  gyökércsapos fogmű
  Hidak, sínek
Kivehető, részleges fogművek:
  Lemezes fogpótlások
  Hidak, sínek

## Slide 10: Rögzített (fix) pótlások
A maradék fogakhoz cementezett, a szájból el nem távolítható fogpótlások.
A fix pótlást csak az orvos tudja eltávolítani, a fogmű károsításával.

## Slide 11: Inlay, onlay, overlay
A fogkorona hiányzó részét pótló fogmű
Olyan indirekt restaurációk, melyek a fogakban megfelelően kialakított üregbe illeszkedve adják vissza a fog funkcióit.
A szuvasodás miatt károsodott fogkorona helyreállítására, esetleg rögzített fogművek elhorgonyzására szolgál.
Készülhet fémből, műanyagból, porcelánból, anorganikus anyag kombinációjával előállított kompozíciós műanyagból.
az utóbbi 2 anyag nem alkalmas híd horgonynak

## Slide 12
Inlay: occlusalis vagy proximo-occlisalis, V. osztályú
Onlay: egy vagy több csücsök területének megfelelően kiterjedtebb, mint az inlay.
Overlay: a teljes occlusalis felszínt beborítja.
    Parapulpalis csapokkal horgonyoznak el
    Harapásemelés céljára is alkalmazható

## Slide 15: Betét készítése
Indirekt módon
  Cavitás alakítás - fissura, inlay gyémánt fúrók, acél gömgfúró
  Lenyomat – precíziós-szituációs, antagonista, viaszharapás – technikushoz megy
  A technikus mintát készít, artikulátorba helyezi az antagonistával és a harapással.
  Ha fém inlay készül, akkor utána viaszból megmintázza, beágyazza, megönti, visszaküldi a kész inlay-t a fogorvosnak.
  Ha kompozít inlay készül, akkor kompozítból megmintázza, kipolimerizálja és a kész inlay-t visszaküldi a fogorvosnak.
  A fém vagy kompozít inlay-t az orvos bepróbálja, az occlusiót ellenőrzi és beragasztja. (Ragasztáshoz: foszfát-, karboxilát-, üveginomer cement – híg tejföl sűrűségüre keverve)

## Slide 16: Betét készítése
2. Direkt módon
Cavitás alakítás - fissura, inlay gyémánt fúrók, acél gömgfúró
A fogorvos maga mintázza meg a betétet öntvénymintázó akrilátból, mintázó viaszból, kerr-rúdból (fémbetétnél), kompozit betétnél speciális kompozítból.
  az öntvénymintázó akrilátból, stb. megformázott minta a technikushoz megy, aki ez alapján elkészíti a betétet – orvos beragasztja
  A megformázott kompozit betétet rezin tartalmú ragasztóval beragasztja. Savazás, bondozás, a ragasztóanyag megkeverése, felvitele az inlayre. Az inlay behelyezése, polimerizálás. Occlusió beállítása, ellenőrzése.

## Slide 17: Korona
Olyan fogmű, amelyet a fog klinikai koronájának előzetesen preparált felszíneire a fogorvos cementtel vagy adhezívekkel rögzít, visszaadja a fog eredeti (alaki, fonetikai, esztétikai) funkcióit.

## Slide 18: Koronák típusai kiterjedés szerint
Teljes borítókorona – beborítja a klinikai korona minden felszínét
Részleges borítókorona – amely a klinikai korona vestibularis felszínét nem borítja be, hanem szabadon hagyja
  A frontfogakra készült - ¾ korona, mert a fogkorona négy felszínéből csak hármat borít be
  Az örlőfogakra készült - 4/5 korona, a fog koronájának öt felszíne közül csak négyet borít be.
      Csak élő fogra és abban az esetben készíthető, ha a vestibularis felszíne teljesen ép.
  Héjkerámia

## Slide 19: Koronák

## Slide 21: Koronák típusai Felhasználási célok szerint
Szólókorona vagy öncélú korona
  Károsodás miatt (szuvasodás, fractura) tömés már nem lehetséges
  Rendellenes korona esztétikai javítására
  Elszíneződött fog
Híd esetén:
  Horgonykorona
Részleges kivehető fogpótlások esetén: támfogkorona
  Kapocstartó korona
  Finommechanika elhorgonyzás része (támasztó)
  Teleszóp korona
Harapásemelés
Sínezés

## Slide 22: Ideiglenes korona
konfekció méretekben és formákban előállított műanyag koronát igazítanak csiszolással, esetleg önkötő műanyaggal a fogra, és felragasztják – általában fogszínű anyagból
konfekció méretű és formájú celluloid koronába helyeznek önkötő akrilátot
preparálás megkezdése előtt rugalmas lenyomatanyaggal lenyomatot vesznek és azt kiöntés nélkül félre teszik, a preparálás befejeztével a csonkokkal megfelelő részekbe speciális önkötő műanyagot csorgatnak és a lenyomatot a fogak vazelinnel történő izolálása után visszaillesztik a szájba –a műanyag megkötése után a lenyomatot ismét kiemelik a szájból, és kiveszik belőle a fog eredeti formáját visszaadó ideiglenes koronát , a feleseget eltávolítják, és ideiglenes cementtel rögzítik
mélyhúzott fóliából is készíthető - preparálás megkezdése előtt vett lenyomatot kiöntik, és a mintára speciális készülékkel fóliát húznak. A fóliából nyert negatív formát a mintáról eltávolítják, felesleges részeket levágják. Fóliát megtöltik önkötő akriláttal, vazelinnel izolált csonkra helyezik.
Ideiglenes korona készülhet fogtechnikai laborban is

## Slide 23: Héjkerámia
Olyan részleges borítókorona, mely a preparált (front)fog vestibularis feszínét borítja be, a fogorvos rögzíti adhezívekkel.
Anyaga Kerámia
Kompozit
Indikációk Elszíneződés kezelése Kis törések korrekciója Alaki rendellenesség korrekciója
Diasthema zárása

## Slide 25: Héjak

## Slide 27: GyökérCsapos fogmű
Olyan fogpótlás, amely a gyökércsatornába vezetett csap segítségével elhorgonyozva, abban cementtel rögzítve pótolják a fog hiányzó klinikai koronáját vagy annak egy részét.
  Készítése akkor indikált, ha a fog klinikai koronaja olyan mérté́kben destruált, hogy plasztikus tömés, inlay/onlay vagy korona nem készíthető.
  Készítéséhez a fog előzetes gyökérkezelése és gyökértömé́se szükséges.
  Tervezésénél figyelemmel kell lenni a gyökér hosszára, átmérőjére.
  A felépítményt csak a gyökércsatornába vezetett csap rögzíti

## Slide 28: GYÖKÉRCSAPOS FOGMŰVEK KÉSZÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI
Ha a gyökér min. 8-10 mm hosszúsággal rendelkezik
Ha a gyökérhossz legalább 2/3–a még felhasználható a csap elhorgonyzására
A csap legalább olyan hosszú legyen, mint amilyen hosszú a korona
Tökéletes gyökértömés, amely szükség esetén könnyen eltávolítható

## Slide 29: GYÖKÉRCSAPOS FOGPÓTLÁS ELLENJAVALLATAI
  Ha a foggyökér görbe, vagy túl rövid
  Ha a fog egy része az íny alá tört
  Ha kórós folyamat tapasztalható a gyökércsúcs körül
  Ha a gyökértömés nem tökéletes, falálló, vagy csúcsig érő
  Ha mozog a fog
  Ha még nem fejeződött be a gyökér fejlődése (nyitott apex)
  Ha túl szűk a gyökércsatorna

## Slide 30: Csapos fogművek csoportjai:
1. Előre gyártott gyári csapok
2. Egyszerű csapos fogművek
  - Öntött csapos műcsonk
  - Előre gyártott csapos műcsonk
3. Csapos, sapkás fogmű
- Csapos sapkás műcsonk
- Csapos, sapkás hátlemezes műcsonk (Richmond-korona)
4. Csapos betét

## Slide 31: 1. Előre gyártott gyári csapok:
Fém csapok (radix anker)
  Gyökérfraktúra veszélye nagy, nem kielégítő a retenció, nem esztétikus
b) Kerámia (szilikátkerámia, oxidkerámia, cikkónium dioxid)
c) Szálerősítésű kompozitok
  A szál lehet: üveg, szén, polietilén, szilika, quartz, cirkónium
  esztétikus (frontfogak), könnyebben el lehet távolítani
  Gyökérfraktúra veszélye kicsi
A csapok formája lehet:
ék alakú – sima vagy recés, csavarmentes és csavarmenetes

## Slide 32: Gyári csapok
- Előfúrók használatával
csap ágyának preparálása
- Csap rögzítése
- Felépítmény elkészítése
(kompozit, üvegionomer)
- Lenyomat koronához

## Slide 33: 2. Egyszerű csapos fogművek
1. Öntött csapos műcsonk
  A csap a műcsonkkal egybeöntve készül, csak a gyökér occlusalis felszínét borítja be. Tengelyeltérés korrekciójára is alkalmas.
  Az orvos lenyomatot vesz, a laborban kiöntik, a mintán kiegészítik a fog klinikai koronáját.
  Nagyon pontosan illeszkedik, van repesztő hatása.
  Csak jól önthető, kellően kemény és ellenálló (arany, ezüst-palládium, króm-nikkel ötvözet) fémből készíthető.
2. Előre gyártott csapos műcsonk
  Gyárilag több méretben készített csapos műcsonkok.
  Ezek a csapok nem illeszkednek pontosan a gyökércsatorna falához, ezért rögzítettségük nem kielégítő, és repesztőhatásuk is fokozottabb.
  A műcsonk kiképzése sablonos, nem alakítható a készítendő felépítménynek megfelelően. Ezzel csak akrilát koronát rögzítünk a gyökérhez – ideiglenes célra

## Slide 34: 3. Csapos, sapkás fogmű
Alapja az egybeötött csapos sapka. A felépítményt nemcsak a gyökércsatornába vezetett csap, hanem a sapka is rögzíti. Biomechanikai szempontból kedvező, nagy felülettel illeszkedik a gyökérfelszínre, ill a gyökércsatorna falához, ezért rögzítettsége nagyon jó, szilárdan ül a fogon.
  1. Csapos, sapkás műcsonk
A műcsonk koronai része sapka szerűen ráfekszik a fog maradék részére, íny alá ér. A csapi rész ugyanolyan, mint a csapos műcsonknál, de a fémváz körbeöleli a fogat subgingiválisan. Előnye, hogy minimálisra redukálja a repesztő hatást és rögzítése is biztonságosabb. A műcsonkra készíthetünk fém vagy esztétikus borítókoronát.
  2. Csapos, sapkás hátlemezes műcsonk (hasonlít a Richmond-korona)
Öntött csapot készítünk sapkával, de a koronai rész nem egy csonkot utánoz, hanem egy fogat.
Az occlusiós felszínt fémből készítik el, a homlokzatot készíthetik akrilátból vagy porcelánból.
a hiányzó klinikai koronát pótló rész és a gyökércsap egy darabból áll.

## Slide 39: Szálerősítéses csapok