## Slide 1: Fogpótlástan 6.
Szabados Tímea

## Slide 2: 6. Lenyomatvétel, lenyomatok készítése
Lenyomatkészítés
  Kivehető pótlásokhoz (anatómiai, funkciós)
  Rögzített pótlásokhoz (precíziós, szituációs,, anatagonista)
  Kombinált pótlásokhoz (anatómiai, funkciós, precíziós, szituációs)
Centrális relació/ occlusio rögzítése
  viaszharapás/szilikon harapás (pl Futar)
  harapási sablon

## Slide 3: Lenyomatok fajtái
Anatómiai lenyomat
A szájüreg képleteit mintázza le. Általában alginát lenyomatanyaggal veszik, kivehető pótlások készítésekor. Fogatlan állcsontról, fogatlan, gyári kanállal. Túldimenzionált lenyomat, tartalmaznia kell a szájüreg összes anatómiai képletét.

## Slide 4
2. Funkciós lenyomat
A szájüreg képleteit funkció vagyis működés közben mintázza le. Kivehető fogpótlások készítésekor alkalmazzák. Egyéni kanál szükséges hozzá, és preciziós - közepesen hígan folyó lenyomatanyag).Fogatlan állcsontról készül.
Egyéni kanál befunkcionálása (redukálás és kiterjesztés – zöld kerr, oroplasztikus anyagok) ZnO eugenol lenyomatpaszták, szilikonok, poliéterek (paszták)
Azokon a területeken ahol a lágy részek aktív mozgást végeznek nem marad lenyomatanyag, és így a „funkciós mozgások“ közben nagyon pontosan kirajzolódnak annak a területnek a határai, amely alaplemezzel beborítható. + meghatározza a majdani protézis funkcionális stabilitását
Funkcionális minta
Funkcionalis lenyomat

## Slide 5
3. Szituációs lenyomat
Egy adott szituációt rögzít. Nagy kiterjedésű, a csonk környezetét is magába foglaló lenyomat. A koronacsonk és az adott környezet (szomszédos fogak, lágyrészek) viszonyát mutatja meg. Szilikon bázisú lenyomatanyagok alkalmasak rá.
4. Preciziós lenyomat
A lemintázandó területet sokkal nagyobb pontossággal mintázza le. Általában közepesen hígan folyó, vagy hígan folyó lenyomatanyagokat használnak a lenyomatvételkor. Rögzített pótlások készítésénél alkalmazzák. (Rézgyűrű + Kerr)
(Preciziós-szituációs lenyomat)
5. Antagonista lenyomat: Szituációs lenyomat egy fajtája. A készítendő pótlás ellenoldalát mintázza le, hogy az occlusio megfelelően beállítható legyen.

## Slide 6: Lenyomatvételi módszerek
Egyfázisú
Kétfázisú
  Egyidejű kétfázisú
  Kétidejű kétfázisú
Sulcus (ínybarázda) tágított lenyomatvétel

## Slide 7: (Egyidejű) Egyfázisú precíziós lenyomatvétel  egy keveréssel a lenyomatanyag egy része a kanálba kerül, másik része fecskendővel a lemintázandó fogakhoz
Normál viszkozitású – közepes konzisztenciájú lenyomatanyaggal
Pl. Impregnum, Monophase

## Slide 8: (Egyidejű) Egyfázisú precíziós lenyomat

## Slide 9: Egyidejű egyfázisú technika

## Slide 10
Egyidejű egyfázisú technika

## Slide 11: Egyidejű kétfázisú lenyomatvétel
Alaplenyomat-anyag és a híganfolyó lenyomatanyag egyszerre kerül a kanálba.
Fecskendő segítségével a híganfolyó lenyomatanyagot közvetlenül a lemintázandó területekre is juttatjuk.

## Slide 12: Kétfázisú egyidejű technika

## Slide 13: Kétfázisú egyidejű technika

## Slide 14: Kétfázisú egyidejű technika

## Slide 15: Kétidejű kétfázisú lenyomatvétel Az alaplenyomat után (azt mint egyéni kanalat használva) híganfolyó szilikongumi lenyomatanyaggal korrekciós lenyomatot veszünk. Fecskendő segítségével a híganfolyó lenyomatanyagot közvetlenül a lemintázandó területekre juttatjuk.
Nagy viszkozitású – alap, gyúrható anyag
Alacsony viszkozitású-
hígan folyó, korrekciós anyag

## Slide 16: Kétfázisú kétidejű technika

## Slide 17: Kétfázisú kétidejű technika

## Slide 18: Kétfázisú kétidejű technika

## Slide 19: Kétfázisú kétidejű technika

## Slide 22: Sulcus (ínybarázda) tágított lenyomatvétel A lenyomatvétel előtt a sulcusba egy vékony fonalat helyeznek be kb. fél órára. Közvetlenül a lenyomatvétel előtt a sulcus fonalat (retrakciós fonalat) eltávolítják. Célja, hogy élesebb és pontosabb ínyszélt kapjanak a mintázatban. Létezik retrakciós paszta is, ami rendkívül jó vérzéscsillapító hatású.

## Slide 23: Sulcus gingivae ideiglenes tágítása
Ínybarázda tágító fonala + felhelyező műszer
Ínybarázda tágító gyűrűk
Gyógyszeroldatok: összehúzó (adstingens) és érszűkítő (vasoconstrictio) hatású
  Cinkklorid (max 8%-os oldata)
  Aluminiumklorid, taninsav (max 20%-os)
  Adrenalin, Noradrenalin (0,1%)
  Privin, Otrivin
  Gingi-Pak (adrenalinnal impregnált fonal)
Egyfonalas, kétfonalas technika

## Slide 24: Centrális relació/ occlusio rögzítése
  viaszharapás/szilikon harapás (pl Futar)

## Slide 25: Centrális relació/ occlusio rögzítése
  harapási sablon (ha nincsenek occlusios egységek)

## Slide 28: Lenyomatkanalak előkészítése
Kanáladhezívek

## Slide 33: Szilikonok
Organo-anorganikus műanyagok
Különböző konzisztenciában vannak forgalomban
    kemény (gyúrható)
    közepesen híg (kenhető)
    híg (hígan folyó, olajszerűen folyékony)
A gyártási technológiától függően beszélünk addíciós
  „A” szilikonokról (Polivinil xiloxan), vagy
  kondenzációs „C” szilikonokról.
Az „A” szilikonok érzékenyek a kénre, mely a gumigyártás mellékterméke. Ezért ügyelni kell rá, hogy hagyományos gumikesztyűben az ilyen lenyomatanyagokat nem szabad keverni! Zsugorodási rátájuk 0,2 %

## Slide 34
„A” szilikonok
  A lenyomatanyagok kétpasztás rendeszerek
  Nagyon rugalmasak, jó a dimenzió stabilitásuk
  Nagy preczitású pótlásokhoz kiváló
  Hátrányos helyzetük a hidrofób voltuk, ill. számos kémiai ágensek képesek gátolni, lassítani a polimerizációs folyamatot pl. Latex kesztyű (kéntartalom miatt), műgyanták, talkum, eugenol, véralvadást segítő ágensek.
  Polimerizációs kötésük során nem képződik melléktermék
„C” szilkon - Kondenzációs szilikon
  A lenyomatanyag kötése során, melléktermékként etil-alkohol keletkezik, ez a rendszerből elpárologva hozzájárul a lenyomatanyag jelentős 24 óra alatti 11,5-nyi % nyi –zsugorodásához.

## Slide 40: Lenyomatvételhez használt további eszközök
Retrakciós fonal vagy retrakciós gyűrű
Fonalbehelyező műszer
Impregnáló folyadék (általában vérzéscsillapító hatású)
Lenyomatfecskendő (híg lenyomatanyagokhoz)
Lenyomat pisztoly (közepesen híg lenyomatanyagokhoz)
Keverőcsőr (különböző vastagságúak, a sűrűbb konzisztenciájú anyaghoz szélesebbet választunk!)
Lenyomat alakító kés, eszköz (hígan folyó lenyomatanyagokhoz elvezető csatornácskákat alakítanak ki!)
Lenyomatkeverő lap, spatula (mércézett lapok, könnyítik az adagolást – mennyi lenyomatanyaghoz hány mm-nyi katalizátort kell a tubusból kinyomni)
Lenyomatkeverő gumicsésze, mérő pohár (por – folyadék adagolás könnyítésére)

## Slide 41: Alapvető protetikai műveletek
Mintakészítés
  Kivehető pótlásoknál egyszerű gipszminta készítése kemény gipszből (közepesen kopásálló gipsz, különböző színekben. Kék esetleg sárga)
  Rögzített pótlásoknál szekciós gipszminta készítése, melyből a technikai munka során a pillérfogak kiemelhetők és pontosan visszahelyezhetők. (nagy kopásállóságú gipszet használnak!)

## Slide 42: Fogművek próbája
Vázpróba: A leplezetlen fémkorona bepróbálása, széli záródás ellenőrzése, van-e elegendő hely a leplező anyag számára
Kivehető rész vázpróbája: a kivehető pótlás megöntött fémvázának elenőrzése
Fogpróba: a kivehető rész készrevitel előtti próbája az occlusió ellenőrzése és a fogpótlás stabilitásának ellenőrzése céljából
Nyerspróba: porcelán leplezés készrevitel előtti próbája (occlusio, szín)

## Slide 43: Fogművek/fogpótlások rögzítése
Oldható
(a fogmű roncsolás nélkül eltávolítható)
Ideiglenes ragasztócement
Csavaros rögzítés (implantátumoknál)
Oldhatatlan
(a fogmű csak roncsolással távolítható el)
Végeleges ragasztócement